## Slide 1
ĐIỆN TỬ SỐ
Digital Electronics
Bộ môn ĐT-KTMT
Viện Điện tử - Viễn thông
Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

## Slide 2
Thông tin người hướng dẫn
Giảng viên: Nguyễn Huy Hoàng
Email: hoang.nguyenhuy@hust.edu.vn
Vp: P611 – Thư viện Tạ Quang Bửu, ĐH BK
Education:
K49 ĐTVT – ĐHBK Hà Nội
Tiến sĩ kỹ thuật chuyên ngành cơ điện tử
trường UTS, Australia (2017)
Research: Machine learning, Image Processing,
Real-time application on Embedded systems
Advanced control in mobile medical devices

## Slide 3
Mục đích môn học
Cung cấp các kiến thức cơ bản về:
  Cấu tạo
  Nguyên lý hoạt động
  Ứng dụng
của các mạch số
Trang bị các kĩ năng
  Phân tích
  Thiết kế
các mạch số cơ bản
Tạo cơ sở cho tiếp thu các kiến thức chuyên ngành

## Slide 4
Tài liệu tham khảo
Jr. Charles H. Roth, Larry L Kinney, Fundamentals of Logic Design, Cengage Learning, 2013
V. P. Nelson et al, Digital Logic Circuit Design and Analysis, Prentice Hall.
Slide

## Slide 5
Cách đánh giá kết quả học
Tham gia lớp học | 0%-
1 bài kiểm tra giữa kỳ | 30%
Bài thi cuối kỳ | 70%
Tổng | 100%

## Slide 6
Nội dung môn học
Giới thiệu về điện tử số
01
Tổng hợp mạch logic
02
Tối ưu hóa hàm logic
03
Mạch tổ hợp
04
Mạch tuần tự
05

## Slide 7
Giới thiệu về Điện tử số

## Slide 8
Chương 1:
Giới thiệu về Điện tử số
Khái niệm chung
01
Biểu diễn dữ liệu
02
Đại số Boole
03
Các cổng logic cơ bản
04

## Slide 9
Khái niệm chung

## Slide 10
Hệ thống điện tử, thiết bị điện tử
Các
linh kiện
điện, điện tử
(component)
Các
mạch
điện tử
(circuit)
Các
thiết bị,
hệ thống
điện tử
(equipment,
system)

## Slide 11
Hệ thống số và tương tự:
  Hệ thống số (Digital system)
    Là tổ hợp các thiết bị được thiết kế để xử lý tín hiệu số
    VD: Máy vi tính, máy tính, các thiết bị hình ảnh âm thanh số, hệ thống điện thoại…
    Ứng dụng: lĩnh vực điện tử, cơ khí, từ…
  Hệ thống tương tự (Analog system)
    Chứa các thiết bị cho phép xử lý tín hiệu tương tự
    VD: Hệ thống âm-ly, ghi băng từ, đầu chơi nhạc đĩa than

## Slide 12
    Thế giới thực chủ yếu là tương tự
    Các số lượng vật lý trong thực tế, tự nhiên chủ yếu là ở dạng tương tự.
    VD: nhiệt độ, áp suất, vị trí, vận tốc, độ rắn vật thể khi bị nung nóng, tốc độ dòng chảy…
Chuyển đổi
các đầu vào
thực tế
ở dạng
tương tự
thành
dạng số
Xử lý
thông tin
Số
Chuyển đổi
các đầu ra số
về dạng
tương tự
ở thực tế

## Slide 13
Phần cứng số (Digital Hardware)
Phấn cứng của 1 hệ thống số được xây dựng dựa trên máy tính số và các thiết bị điện tử số khác
Máy tính số và các thiết bị điện tử số được xây dựng từ các mạch logic số
Mạch logic số được thiết kế bởi các linh kiện điện tử, ví dụ transitor, tụ điện và điện trở
Thành tựu về khả năng số bùng nổ khi công nghệ MOS transitor được sử dụng để xây dựng các mạch tích hợp số (thời gian cuối thập niên 60 đầu 70 của thế kỉ 20)

## Slide 14
Thiết kế mạch số
Sự phức tạp vượt qua khả năng của con người:
  Hiện nay là 171 MTr/mm2 , công nghệ 5nm
  Tới năm 2022 là 291 MTr/mm2 , công nghệ 3nm
Sự phức tạp này đòi hỏi có các kỹ thuật thiết kế dựa vào máy tính
Hầu hết công việc thiết kế dựa trên CAD (Computer-Aided Design)

## Slide 15
Hai tiếp cận thiết kế
Truyền thống:
  Dựa trên các mô hình toán học
  Các tiếp cận phân tích
  Cung cấp cái nhìn đầy đủ và hiểu biết về vấn đề
  Hữu ích đối với các vấn đề nhỏ, nhưng không dễ với các vấn đề lớn
Dùng CAD:
  Phần mềm dựa trên các mô hình toán học và tiếp cận phân tích
  Rõ ràng cho người dùng
  Có nhiều chi tiết được rút ngắn gọn
  Các vấn đề thực tế lớn được giải quyết đơn giản

## Slide 16
Biểu diễn dữ liệu

## Slide 17
Binary
Decimal
Octal
Hexadecimal
Các hệ đếm

## Slide 18
Chuyển đổi giữa các hệ đếm
Chuyển từ hệ thập phân sang nhị phân
  Ví dụ 1: 1245 (?)2
  Ví dụ 2: 234,25 (?)2
Chuyển từ hệ nhị phân sang hệ thập phân
  Ví dụ 3: 10011101 (?)10
  Ví dụ 4: 101111,100101 (?)10
Chuyển từ hệ thập phân sang hệ bát phân
  Ví dụ 5: 3455 (?)8
  Ví dụ 6: 65,48 (?)8
Chuyển từ hệ bát phân sang hệ thập phân
  Ví dụ 7: 764 (?)10
  Ví dụ 8: 45,341 (?)10
Chuyển từ hệ thập phân sang hệ thập lục phân
  Ví dụ 9: 46812 (?)16
  Ví dụ 10: 224,23 (?)16
Chuyển từ hệ thập lục phân sang hệ thập phân
  Ví dụ 11: AB3C (?)10
  Ví dụ 12: 12EF,2D (?)10
Chuyển từ hệ nhị phân sang hệ bát phân
  Ví dụ 13: 110111 (?)8
  Ví dụ 14: 10001,1101 (?)8
Chuyển từ hệ bát phân sang hệ nhị phân
  Ví dụ 15: 2542 (?)2
  Ví dụ 16: 12,453 (?)2
Chuyển từ hệ nhị phân sang hệ thập lục phân
  Ví dụ 17: 101011101 (?)16
  Ví dụ 18: 11101,11 (?)16
Chuyển từ hệ thập lục phân sang hệ nhị phân
  Ví dụ 19: AA2DD (?)2
  Ví dụ 20: BC,2D (?)2
Chuyển từ hệ bát phân sang hệ thập lục phân
  Ví dụ 21: 762 (?)16
  Ví dụ 22: 11,644 (?)16
Chuyển từ hệ thập lục phân sang hệ bát phân
  Ví dụ 23: 1AF3 (?)8
  Ví dụ 24: ADF,EC (?)8

## Slide 19
Các phép toán : cộng, trừ, nhân, chia
3
5
6
5
7
2
8
3
2
Nhớ
x
y
Tổng
8
8
0
1
0
Cộng nhị phân
Cộng thập phân
Nhớ
x
y
Tổng
0
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
Trừ nhị phân
Trừ thập phân
x
y
Mượn
Hiệu
1 1 1 0 1
1 1 1 1
1 1 1 0
0 1 1 1 0
Mượn
1 0 0 0
3 2 9 8
x
4 1 2
2 8 8 6
y
Hiệu

## Slide 20
Các phép toán : cộng, trừ, nhân, chia
Phép nhân nhị phân
Nguyên tắc: cộng và dịch
1 1 1 0
1 1 0 1
1 1 1 0
0 0 0 0
1 1 1 0
1 1 1 0
1 0 1 1 0 1 1 0
x
y
Tích

## Slide 21
Các phép toán : cộng, trừ, nhân, chia
Phép chia nhị phân
Nguyên tắc: trừ và dịch
Thương
1 0 1 1 1 0 1 0
0 0 0 0
1 1 1 0
1 0 0 1 0 1 0
1 1 1 0
1 0 0 1 0
1 1 1 0
1 0 0 1 0
1 1 1 0
1 0 0
1 1 0 1
Dư
x
y

## Slide 22
Biểu diễn số bằng dấu và độ lớn
Một số có dấu bao gồm 2 phần: dấu và độ lớn
Ví dụ hệ 10: +12310 (thông thường ‘123’) và -12310
Hệ nhị phân: bít dấu là bít MSB; ‘0’ = dương, ‘1’ = âm
Ví dụ: 011002 = +1210 và 111002 = -1210
Các số có dấu 8 bít sẽ có giá trị từ -127 đến +127 với 2 số 0: 1000 0000 (-0) và 0000 0000 (+0)

## Slide 23
Số bù 1 và bù 2
Số bù 1 (bù lô gic): đảo bit
  1001 => 0110
  0100 => 1011
Số bù 2 (bù số học): số bù 1 +1
Ví dụ: Tìm số bù 2 của 13
13 = 0000 1101
Số bù 1 của 13 =1111 0010
Cộng thêm 1: 1
Số bù 2 của 13= 1111 0011 (tức là -13)

## Slide 24
Số bù 1 và bù 2
Ví dụ: Tìm số bù 2 của 0
0 = 0000 0000
Số bù 1 của 0 = 1111 1111
Cộng thêm 1: 1
Số bù 2 của 0= 0000 0000 (tức là -0)
Như vậy với số bù 2, số 0 được biểu diễn 1 cách duy nhất
Số có dấu 8 bít sẽ có giá trị từ -128 đến 127

## Slide 25
Số bù 2

## Slide 26
Số nguyên
8 bit
  unsigned: 0 đến 255
  signed : -128 đến 127 ( bù hai)
16 bit
  unsigned: 0 đến 65535 (216-1)
  signed : -32768 (215) đến 32767 (215-1)
32 bit
  unsigned: 0 đến 232-1
  signed : -231 đến 231-1

## Slide 27
Số BCD
Binary Coded Decimal number
  BCD chuẩn (BCD nén, packed BCD):
    1 byte biểu diễn 2 số BCD
    Ví dụ: 25: 0010 0101
  BCD không nén (unpacked BCD) :
    1 byte biểu diễn 1 số BCD
    ví dụ: 25: 00000010 00000101

## Slide 28
Số thực
Số thực hệ thập phân: 12,345
Số thực hệ nhị phân: 11,01 B
Số thực hệ thập lục phân: AB,2FH
Fixed point number
0
1
2
3
4
5
6
7
Floating point number
O,P
Phần nguyên
Phần lẻ
mantissa
exponent

## Slide 29
Mã ASCII

## Slide 30
Đại số Boole

## Slide 31
Giới thiệu
Đại số Boole:
  Do George Boole sáng lập vào thế kỷ 19
  Là công cụ toán học khá đơn giản cho phép mô tả mối liên hệ giữa các đầu ra của mạch logic với các đầu vào của nó dưới dạng biểu thức logic
  Là cơ sở lý thuyết, là công cụ cho phép nghiên cứu, mô tả, phân tích, thiết kế và xây dựng các hệ thống số, hệ thống logic, mạch số ngày nay.

## Slide 32
Các định nghĩa
Biến logic: là 1 đại lượng có thể biểu diễn bằng 1 ký hiệu nào đó, về mặt giá trị chỉ lấy giá trị 0 hoặc 1.
Hàm logic: là biểu diễn của nhóm các biến logic, liên hệ với nhau thông qua các phép toán logic, về mặt giá trị cũng lấy giá trị 0 hoặc 1.
Phép toán logic: có 3 phép toán logic cơ bản:
  Phép Và - "AND"
  Phép Hoặc - "OR"
  Phép Đảo - "NOT"

## Slide 33
Các định nghĩa (tiếp)
Các giá trị 0, 1 không tượng trưng cho các con số thực mà tượng trưng cho 2 trạng thái hay còn gọi là mức logic (logic level)
Một số cách gọi khác của 2 mức logic:
Mức logic 0 | Mức logic 1
Sai (False) | Đúng (True)
Tắt (Off) | Bật (On)
Thấp (Low) | Cao (High)
Không (No) | Có (Yes)
(Ngắt) Open switch | (Đóng) Closed switch

## Slide 34
Ví dụ thực tế
Điều khiển đèn sáng dùng 1 công tắc:
Nếu công tắc đóng  đèn sáng
Nếu công tắc mở  đèn tắt
Trong ví dụ này:
Trạng thái của công tắc đóng vai trò là đầu vào x
Trạng thái của đèn đóng vai trò là đầu ra L
Hàm phụ thuộc giữa x và L : L(x) = x
x
S
E

## Slide 35
Ví dụ thực tế
Điều khiển đèn sáng dùng 2 công tắc mắc nối tiếp:
Nếu công tắc đóng 1 & 2 cùng đóng  đèn sang
Nếu 1 trong 2 công tắc mở  đèn tắt
Trong ví dụ này:
Trạng thái của 2 công tắc đóng vai trò là
đầu vào x1 và x2
Trạng thái của đèn đóng vai trò là đầu ra L
Hàm phụ thuộc giữa x1,x2 và L : L(x) = x1.x2
x1
S
E
x2
S

## Slide 36
Các phép toán cơ bản
Các phép toán cơ bản trong đại số Boole
Phép cộng logic: ký hiệu là OR, (+)
Phép nhân logic: ký hiệu là AND, (.)
Phép bù/đảo logic: ký hiệu là NOT, ( ), ( ’ )

## Slide 37
Các định đề của đại số Boole
Đại số Boolean dựa trên một tập các luật từ một số các giả sử cơ bản:
  1.a: 0.0 =0
  1.b: 1+1=1
  2.a: 1.1=1
  2.b: 0+0=0
  3.a: 0.1 =1.0=0
  3.b: 0+1=1+0=1
  4.a: If x=0 then x’=1
  4.b: If x=1 then x’=0

## Slide 38
Các định lý cơ bản của đại số Boole
Dựa trên các tiên đề, các quan hệ này có thể dễ ràng được chứng minh bằng cách thay các giá trị x=0 hoặc x=1 vào.
  5.a: x.0=0
  5.b: x+1=1
  6.a: x.1=x
  6.b: x+0=x
  7.a: x.x=x
  7.b: x+x=x
  8.a: x.x’=0
  8.b: x+x’=1
  9: x’’=x

## Slide 39
Các định lý cơ bản của đại số Boole (tiếp)
Các tiên đề và định lý trên được diễn tả theo các cặp. Nó thể hiện tính đối ngẫu trong đó
Với một biểu thức, đối ngẫu được hình thành bằng cách thay tất cả các phép “+” bằng phép “.” và ngược lại, thay tất cả giá trị 0 bằng 1 và ngược lại:
  f(a,b)=a+b  đối ngẫu của f(a,b)=a.b
  f(x)=x+0  đối ngẫu của f(x)=x.1
Đối ngẫu của bất kỳ phát biểu đúng nào cũng là đúng

## Slide 40
Các định lý cơ bản của đại số Boole (tiếp)
  10.a: x.y=y.x
  10.b: x+y=y+x
  11.a: x.(y.z)=(x.y).z
  11.b: x+(y+z)=(x+y)+z
  12.a: x.(y+z)=x.y+x.z
  12.b: x+y.z=(x+y).(x+z)
  13.a: x+x.y=x
  13.b: x.(x+y)=x
Tính giao hoán (commutative)
Tính kết hợp (associative)
Tính phân bố (Distributive)
Tính thu hút (Absorption)

## Slide 41
Các định lý cơ bản của đại số Boole (tiếp)
  14.a: x.y+x.y’=x
  14.b: (x+y).(x+y’)=x
  15.a: (x.y)’=x’+y’
  15.b: (x+y)’=x’.y’
  16.a: x+x’.y=x+y
  16.b: x.(x’+y)=xy
Tính phối hợp (combining)
Định lý DeMorgan
Chứng minh bằng bảng sự thật

## Slide 42
Các định lý cơ bản của đại số Boole (tiếp)
  8.b: x+x’=1
  9: x’’=x
  10.a: x.y=y.x
  10.b: x+y=y+x
  11.a: x.(y.z)=(x.y).z
  11.b: x+(y+z)=(x+y)+z
  12.a: x.(y+z)=x.y+x.z
  12.b: x+y.z=(x+y).(x+z)
  13.a: x+x.y=x
  13.b: x.(x+y)=x
  14.a: x.y+x.y’=x
  14.b: (x+y).(x+y’)=x
  15.a: (x.y)’=x’+y’
  15.b: (x+y)’=x’.y’
  16.a: x+x’.y=x+y
  16.b: x.(x’+y)=xy
  1.a: 0.0 =0
  1.b: 1+1=1
  2.a: 1.1=1
  2.b: 0+0=0
  3.a: 0.1 =1.0=0
  3.b: 0+1=1+0=1
  4.a: If x=0 then x’=1
  4.b: If x=1 then x’=0
  5.a: x.0=0
  5.b: x+1=1
  6.a: x.1=x
  6.b: x+0=x
  7.a: x.x=x
  7.b: x+x=x
  8.a: x.x’=0

## Slide 43
Chứng minh các đẳng thức trong đại số Boole
  (A’ + B’ + C’).(B’+C).(A+B’) = B’
  D.B’ + D.A’.B + D.A.B.C + D.A.C’ = D
  (A+B.C)’ = A’.B’ + A’.C’
  (A.(B+C) + A’.B)’ = B’.(A’+C’)
  A.B + A’.C.D + B.C.D = A.B + A’.C.D
  (A+B’).(A’+C).(B’+C) = (A+B’).(A’+C)
  A.B.C+A’D+B’.D+C.D=A.B.C+A’.D+B’.D
  (A.D + B + C).(A.D+(B+C)’) = A.D
  A + B + (A + B).C = A + B
  A.B’.(A.B’+B’.C) = A.B’
  A.B’.C + B’ = B’
  B + A.B’.C’.D = B + A.C’.D
  B’.(A + B + C) = B’.(A + C)
  (A + B).((A+B)’+C) = (A+B).C
  A.B + (A.B)’.C.D’ = A.B + C.D’
  A.B.C + A.B’.C = A.C

## Slide 44
Biểu diễn hàm logic
Dùng biểu thức đại số: sử dụng các phép toán logic cơ bản để biểu diễn hàm logic VD: F = A AND B hay F = A.B
Dùng bảng sự thật:
Mô tả đáp ứng của mạch tại ngõ ra đối với các tổ hợp mức logic khác nhau tại các ngõ vào. Mức logic tại các ngõ vào/ra chỉ nhận một trong hai giá trị 0 hoặc 1.
Mạch logic có N ngõ vào thì sẽ có 2N tổ hợp hay trạng thái ngõ ra
Ví dụ: Mạch logic 3 ngõ vào 1 ngõ ra:
Notes: Nhắc lại 1 chút về 3 dd cơ bản của đại số boole : biến, hàm và phép toán
Mô tả bảng sự thật với th 3 input và 1 output , gồm 4 cột và 8 hang
Tổng quát lên với n input số hang là 2mu n

## Slide 45
Biểu diễn hàm logic (tiếp)
Dùng biểu đồ thời gian:
  Là đồ thị biểu diễn sự biến đổi theo thời gian của biến và hàm logic
  VD: với F = A . B
0
1
0
0
0
1
1
1
1

## Slide 46
Biểu diễn các hàm logic cơ bản
Biểu diễn: Y=A OR B hay Y= A+B
Bảng sự thật với hàm 2 biến:
Giản đồ xung:
Hàm OR:
A | B | Y=A+B
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1

## Slide 47
Biểu diễn các hàm logic cơ bản (tiếp)
Biểu diễn: Y=A AND B hay Y= A . B
Bảng sự thật với hàm 2 biến:
Giản đồ xung:
Hàm AND:
A | B | Y=A.B
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1

## Slide 48
Biểu diễn các hàm logic cơ bản (tiếp)
Biểu diễn: Y=NOT A hay Y= A’ hay Y =
Bảng sự thật với hàm 2 biến:
Giản đồ xung:
Hàm NOT:

## Slide 49
Biểu diễn các hàm logic cơ bản (tiếp)
Biểu diễn: Y=A NOR B hay Y= (A + B)’ hay Y =
Bảng sự thật với hàm 2 biến:
Giản đồ xung:
Hàm NOR (NOT OR):

## Slide 50
Biểu diễn các hàm logic cơ bản (tiếp)
Biểu diễn: Y=A NAND B hay Y= (A . B)’ hay Y =
Bảng sự thật với hàm 2 biến:
Giản đồ xung:
Hàm NAND (NOT AND):

## Slide 51
Biểu diễn các hàm logic cơ bản (tiếp)
Biểu diễn: Y=A XOR B hay Y= A . B’ + B’ . A
hay
Bảng sự thật với hàm 2 biến:
Giản đồ xung:
Hàm XOR :

## Slide 52
Biểu diễn các hàm logic cơ bản (tiếp)
Biểu diễn: Y=A XNOR B hay Y= A . B = A’ . B’
hay
Bảng sự thật với hàm 2 biến:
Giản đồ xung:
Hàm XNOR :

## Slide 53
Biểu diễn các hàm logic bằng bìa Các-nô
Dùng bìa Các-nô (Karnaugh):
  Đây là cách biểu diễn tương đương của bảng thật.
  Trong đó, mỗi ô trên bìa tương ứng với 1 dòng của bảng thật.
  Tọa độ của ô xác định giá trị của tổ hợp biến.
  Giá trị của hàm được ghi vào ô tương ứng
Ví dụ: biểu diễn hàm F = A.B bằng bìa Các-nô
Bảng sự thật
Bìa Các-nô
Notes: Xét các trường hợp bìa các no 3 biến, 4 biến, 5 biến, 6 biến